Análisis de Condición de Nieblas, Puerto de Talcahuano.

# Empleada Civil   Grado 12 Romina Bobadilla

Introducción.

La niebla se define como una nube que se forma desde el nivel del suelo cuando se alcanzan las condiciones de condensación del vapor de agua. Esto último puede ocurrir por enfriamiento del aire, o por evaporación del agua (o ambos a la vez), y al igual que en el caso de las nubes, el proceso de formación necesita la presencia de núcleos de condensación. El efecto inmediato de la niebla es la pérdida de visibilidad. Cuando la visibilidad es inferior o igual a 1 km hablaremos de niebla.

## La Meteorología es fundamental importante para la realización de diferentes operaciones portuarias de forma segura y optima. La visibilidad horizontal es un factor importante entonces para este tipo de operaciones. Cuando la visibilidad es menor a 1 km, es decir cuando estamos en una condición de niebla, la Capitanía de puerto de Talcahuano, establece entonces una condición de puerto cerrado, para naves menores para dentro o fuera de la bahía.

Durante lo años 2013 y hasta julio 2016, se han registrado 127 casos de puerto cerrado a causa de cerrazón de niebla, por lo que limita las operaciones portuarias en un gran numero de días al año.

Objetivo general:  Es caracterizar los días con presencia de niebla y encontrar un patrón para su futura predicción.

Datos.

Las series de tiempo analizadas en el siguiente trabajo contienen las observaciones realizadas en la Estación de Observación Meteorológica de Talcahuano. Estas observaciones se realizan en los siguientes horarios: 03 - 06 – 09 - 12 – 15 – 18 - 21 y 00 UTC, las cuales sirven de ayuda al constante monitoreo meteorológico.

- De estas observaciones se utilizaron datos de Temperatura de Aire, Temperatura Extremas, Temperatura de Rocío, Humedad Relativa, Visibilidad, Presión Atmosférica a nivel medio del mar.

- Además se utilizaron datos de Temperatura Superficial de Agua de Mar  provenientes del sitio web de CIFFEN (Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño). www.ciifen.org/.

- También se utilizaron  Imágenes satelitales IR y VIS para analizar cada condición

- Se utilizaron sondas virtuales obtenidos desde la pagina ARL Ready. https://ready.arl.noaa.gov/READYcmet.php.

Metodología.

- Se contabilizaron los días con Neblina y Niebla durante el periodo 2010 hasta julio 2016.

- Se construyeron frecuencias relativas de visibilidad  para diferentes umbrales, según escala Internacional OMM.

- Se clasificaron las Nieblas por intensidad bajo la misma escala.

- Se construyeron promedios de Visibilidad , para días con presencia  de Niebla.

- Se  construyeron frecuencias absolutas de Comienzo y disipación de episodios de Niebla.

- Se analizaron los episodios de Niebla para el periodo entre los años 2013 y hasta julio 2016. (Día anterior al evento y día del Evento).

- Se calculo el Índice de Estabilidad  FOGSI para el periodo antes mencionado

- Se encontraron patrones de seguimiento para días previos al evento.

- Se encontraron patrones de disipación de Niebla, en base al seguimiento de las distintas variables meteorológicas.

Características Geográficas.

Talcahuano es una ciudad ubicada en el Centro-Sur geográfico del país, perteneciente a la Provincia de Concepción en la Región del Biobío.

Figura nº1: Ubicación Ciudad y Puerto de Talcahuano, región de Bio-bio, Chile.

La bahía de Talcahuano posee un clima marítimo con veranos secos. El promedio pluviométrico ronda entre los 652 a 1184 mm anuales y sus temperaturas promedios oscilan entre los 12 a 13º C alcanzando temperaturas extremas máximas de 32ºC en el mes de Enero y 0ºC en los meses de Julio y Agosto. Sin embargo el promedio máximos de Temperatura en los meses de verano (Dic.- Feb.) son de 20,8 ºC y los medios mínimos en los meses de invierno (Jun.- Ago.) son de 7,8 ºC. El oleaje en la zona del puerto es bajo, debido a protecciones naturales en tanto que las mareas fluctúan en 1,8 mts. en sicigias. Los vientos predominantes son S/SW, siendo más intensos durante los meses de Primavera y Verano.

Marco teórico.

La niebla es un fenómeno atmosférico que se presenta como una nube de  espesor y densidad variable cuya base está en contacto con la superficie  terrestre, y que generalmente produce  una disminución de la visibilidad  horizontal a valores menores que un  kilómetro. Este fenómeno puede afectar seriamente el tránsito terrestre, marítimo y aéreo, ya sea impidiendo su normal desarrollo, alterando las frecuencias de los viajes o retrasándolos, y lo que es mas grave, produce situaciones de riesgo.  La niebla se forma por enfriamiento o por aumento del vapor de agua hasta la saturación, cuando es ligera, la visibilidad se reduce a 2 - 3 km y se llama neblina; si es mas densa se llama niebla.

Las nieblas se clasifican de acuerdo a los procesos físicos que la forman, los que le dan características particulares de espesor vertical, densidad, persistencia y tiempo de ocurrencia. Ya sabemos que para que se produzca niebla el aire tiene que alcanzar el punto de saturación, y que la saturación se puede alcanzar por dos procesos:

- Aumentando el contenido de vapor de agua en el aire.

- Disminuyendo la temperatura hasta el  punto de rocío.

Las nieblas formadas  por el proceso  de aumento en el contenido de vapor de agua de llaman nieblas de evaporación y las formadas por el proceso de disminución de la temperatura hasta el punto de roció, se llaman nieblas por enfriamiento.

Tipos de Nieblas:

1. Niebla por Evaporación:

a)Nieblas de vapor: Cuando el aire frío se mueve sobre agua cálida y se produce evaporación desde la superficie del agua, el vapor se eleva, al mezclarse con el aire frío de arriba, se satura, formándose la condensación con apariencia de vapor, dándole el nombre a estas nieblas. La niebla de vapor se produce generalmente sobre la superficie de los lagos y ríos, en otoño o comienzos de invierno, cuando el agua aun esta mas caliente que el aire. Son muy superficiales, ya que al elevarse, se reevapora en el aire no saturado.

b) Niebla  frontal: En un frente, el aire cálido se eleva sobre el aire frío; la lluvia que cae sobre el aire frío que tiene una temperatura cercana a la  de  rocío,  puede  evaporarse,  produciendo  niebla,  llamada  niebla  frontal. Son muy espesas y generalmente muy persistentes. Las nieblas de vapor y frontal se producen al agregarle humedad al aire. Como la capacidad del aire para mantener el vapor de agua a bajas temperaturas es pequeña, se requiere mucha evaporación adicional para producir la saturación y formación de nubes.

c) Niebla Post-Frontal: Vinculada al frente frío. Aparecen cuando el aire polar se extiende lateralmente y se contrae en la vertical detrás de un frente frío que se desplaza sobre una superficie húmeda. El hecho de extenderse y la subsidencia acentúan las temperaturas en el aire polar.

2. Niebla por Enfriamiento.

a) Nieblas  de  radiación:  Producidas  por  el  enfriamiento  radiativo  de  la  tierra y del aire adyacente, cuando la temperatura de una capa de aire en contacto con el suelo disminuye hasta el punto de rocío, formándose  la  niebla .Generalmente  se  producen  en  las  noches  con  cielos  claros  y  alta  humedad  relativa.  Si  el  aire  esta  en  calma, la capa de niebla puede ser menor que un metro. Si existe brisa, se forma suficiente turbulencia como para elevar la capa de niebla a 20 - 30 o más metros. Como el aire con esta niebla es relativamente frío y denso, se mueve pendiente abajo en terrenos montañosos, por lo que la capa de niebla es mas espesa en los valles, mientras que en torno  a  las  cimas  es  mas  clara  o  no  hay.  Su  duración  típica  es  de  1  a 3 horas después de la salida del sol, y se dice que la niebla “se levanta”, pero físicamente no se eleva, sino que el calentamiento la evapora, disipándola. Se producen solo sobre tierra ya que el agua se enfría muy poco por efecto de la irradiación nocturna.

b) Nieblas de advección: Cuando el aire cálido y húmedo es soplado por el viento a una superficie fría, se enfría por el contacto con esta, y si la  humedad  es  suficiente,  se  produce  niebla  llamada  de  advección.  Se  requiere que haya suficiente viento, 7 - 12  nudos al menos, para facilitar tanto el movimiento horizontal como la mezcla de aire en la vertical. Si los valores son mayores que esos, la niebla se puede desprender del suelo y elevarse, formando stratus y si el aire es muy calmo el exceso de vapor forma rocío. Diferente a las de radiación, esta niebla es “gruesa”, aproximadamente 500 metros de altura o mas y persistente en el tiempo. Son frecuentes a lo largo de las costas, especialmente en invierno.

c) Nieblas orográficas: Se produce cuando el aire húmedo se mueve por un terreno plano con una pendiente gradual, o cuando sube por la pendiente de alguna montaña, expandiéndose el aire y enfriándose adiabaticamente. Si se llega a alcanzar el punto de rocío, se forma la niebla orográfica.

- Eventos con días de Niebla y Neblina periodo 2010 hasta Diciembre 2016:

En la siguiente tabla, se observa los episodios registrados, durante el periodo de estudio con un total de 745 días con presencia de Neblina y 123 casos con presencia de Niebla.

| Años | Neblina | Niebla |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 64 | 7 |
| 2011 | 142 | 17 |
| 2012 | 100 | 11 |
| 2013 | 120 | 24 |
| 2014 | 76 | 11 |
| 2015 | 96 | 29 |
| 2016 | 145 | 25 |
| Total | 745 | 123 |
| 2010-2016 |  |  |
| Meses | Neblina | Niebla |
| Enero | 68 | 6 |
| Febrero | 61 | 7 |
| Marzo | 73 | 12 |
| Abril | 69 | 16 |
| Marzo | 84 | 29 |
| Junio | 74 | 14 |
| Julio | 71 | 11 |
| Agosto | 45 | 14 |
| Septiembre | 58 | 7 |
| Octubre | 38 | 1 |
| Noviembre | 42 | 1 |
| Diciembre | 55 | 5 |
| Total | 745 | 123 |

Tabla nº1: Frecuencia Relativa de Días del año con Niebla y Neblina por año y por mes..

En el panel superior derecho se aprecia por mes la cantidad de días con presencia de Niebla y Neblina durante el mismo periodo, se aprecia que  entre los meses de Marzo a  Julio se registraron la mayor cantidad de días con presencia de Neblina  y  Niebla y una menor proporción entre los meses de Primavera y Verano.

En la tabla nº2 e puede apreciar el número de días con Niebla y Neblina por mes de forma anual, en la tabla observamos que  se registran 106,42 días con presencia de Neblina al año y 17,57 días con presencia de Niebla al año. Vemos que al igual que la tabla anterior, entre los meses de Marzo a Julio se registran la mayor cantidad de días con presencia de Niebla y Neblina. Alcanzando su máximo valor en Marzo con 12 días con presencia de Neblina y con 4,14 días con presencia de Niebla. Mientras que en los meses de Primavera-Verano se registran los menos casos con presencia de Neblina o Niebla, alcanzando su valor más bajo el mes de Octubre con 5,4 días con presencia de Neblina y 0,14 días con presencia de Niebla.

Tabla n°2: Días con presencia de Niebla y Neblina Tabla por años y por meses.

| Días del mes |  |  |
| --- | --- | --- |
| Meses | Neblina | Niebla |
| Enero | 9,71 | 0,85 |
| Febrero | 8,71 | 1 |
| Marzo | 10,42 | 1,71 |
| Abril | 9,85 | 2,28 |
| Marzo | 12 | 4,142 |
| Junio | 10,57 | 2 |
| Julio | 10,142 | 1,57 |
| Agosto | 6,42 | 2 |
| Septiembre | 8,28 | 1 |
| Octubre | 5,42 | 0,14 |
| Noviembre | 6 | 0,14 |
| Diciembre | 7,8 | 0,71 |
| Total | 106,4 | 17,57 |

- Umbrales de Visibilidad:

Según la escala de Visibilidad del aire de la OMM, se establece los siguientes umbrales. Los cuales desde el 0 a 4 hace referencia a la visibilidad y el grado de clasificación de las nieblas.

Clave Límites de visibilidad Designación:

De 0 a 25 m:                  Niebla superdensa, sin visibilidad: Fuerte

De 25 a 50 m:                Niebla muy densa, sin visibilidad: Fuerte

De 50 a 100 m:              Niebla espesa, muy poca visibilidad.

De 100 a 500 m:            Niebla, muy poca visibilidad.

De 500 a 1.000 m:         Niebla, poca visibilidad.

En la tabla n°3, observamos la cantidad de casos de días con presencia de Niebla, durante el periodo 2010-2016. Haciendo una clasificación por umbral de visibilidad. En la siguiente tabla se aprecia que para una visibilidad menor a 100 metros se registraron 11 casos con un 8,94%, entre 100 a 300 metros se dieron 41 casos con un 33,2%, entre 300 a 500 metros se registraron 10 casos con un 8,1% ,entre 500 a 600 metros se dieron 41 casos con un 33,3% y por sobre los 600 metros solo se registraron 20 casos con un 16,1%.

Tabla nº3: Umbrales de visibilidad Niebla para el periodo 2010-hasta Diciembre 2016.

| Umbrales ( m) | Casos | % |
| --- | --- | --- |
| Menor a 100 | 11 | 8,94 |
| 100-199 | 22 | 17,88 |
| 200-299 | 19 | 15,41 |
| 300-399 | 9 | 7,31 |
| 400-499 | 1 | 0,81 |
| 500-599 | 41 | 33,33 |
| 600-699 | 5 | 4,06 |
| 700-899 | 7 | 5,69 |
| 900-1000 | 8 | 6,50 |

- Caracterización de Visibilidad durante un evento de Niebla 2010- 2016.

Figura nº2: Visibilidad para Días con presencia de Niebla .

En el grafico siguiente observamos la caracterización de la visibilidad presente en días con presencia de Niebla, en el podemos observar  la visibilidad promedio, a la hora de inicio y termino de la niebla. En el podemos vislumbrar en horas de la madrugada, la visibilidad promedio mínima se entre las 06 utc y 12 utc, con un mínimo de 299,7 metros. Mientras que la visibilidad  comienzan a aumentar entre de las 15 utc y 18 utc  con un valor máximo promedio de 800 metros.

- Caracterización de Comienzo y Disipación de la Niebla:

En el siguiente grafico, se aprecia las horas de comienzo y termino de episodios de niebla. En el vemos que las niebla  se generan principalmente durante la madrugada y su terminan coincidentemente con la madrugada o principios de la mañana.

Figura nº3: Comienzo y Termino de episodios de Niebla .

- Análisis de la muestra 2013-2016.

Variables Meteorológicas antes de un evento.

- Temperatura:

En la siguiente tabla, podemos observar la amplitud térmica del día anterior al evento. En ella podemos observar que las amplitudes entre 2 a 4°C son las frecuentes con un 28,57% de los casos, en segundo lugar entre  los 4 a 6°C con un 24,48% y en menor persistencia con un 22,44% entre 6 a 8°C.

Tabla nº4: Amplitud térmica.

- Viento:

En la siguiente tabla, podemos observar la intensidad del viento del día anterior al evento. En ella podemos observar que las intensidades entre 4 a 8 nudos son las más frecuentes con un 54,54%.

Tabla nº5: Intensidad de Viento.

- Humedad Relativa promedio:

En la siguiente tabla, podemos observar la humedad relativa promedio del día anterior al evento. En ella podemos observar que sobre un 85% de humedad relativa promedio, se registran un 76,12% de casos.

Tabla nº6: Humedad Relativa Promedio.

- Temperatura del agua del Mar y Temperatura Máxima.

En la siguiente tabla, podemos observar la humedad relativa promedio del día anterior al evento. En ella podemos observar que entre una diferencia entre la Temperatura de agua  mar y la temperatura máxima del día anterior entre 2º a 6ºC, se registran un 61,7% de  los casos.

Tabla nº7: Diferencia entre Temperatura de Agua de mar y Temperatura Máxima.

- Días de Evento.

Variables Meteorológicas:

Viento.

En el siguiente grafico, podemos observar la dirección e intensidad del viento del día  del evento. En ella podemos observar que las intensidades entre 1 a 5 nudos son las más frecuentes con un 86,4%. Mientras que en dirección se mantiene variable.

Figura nº4: Rosa de los vientos.

Humedad Relativa promedio.

En la siguiente tabla, podemos observar la humedad relativa promedio del día del evento. En ella podemos observar que sobre un 95% de humedad relativa, se registran un 85,89% de casos.

Tabla nº8: Humedad Relativa.

Temperatura y Presión Atmosférica:

En la siguiente tabla, podemos observar la diferencia entre la Temperatura de Inicio y la Temperatura de disipación de un evento de niebla. En ella podemos observar que un 70,44 %  la temperatura tiende aumentar cuando la condición de Niebla se disipa, mientras que un 29,54% tiende a disminuir cuando un evento de Niebla llega a su termino. En cuanto a la Presión Atmosférica, un 34,77% la presión comienza a disminuir y un 65,2% la presión comienza aumentar ante la disipación, de un evento de Niebla.

Tabla nº9: Temperatura y Presión Atmosférica.

- Fogsi.

El índice de estabilidad de la formación de niebla por la irradiación es un índice empírico que examina la temperatura del suelo que puede ser aproximada a la de la estación, la temperatura a 850 hPa o 925 hpa, la temperatura de punto de rocío del suelo, y la intensidad del viento. Con la combinación de ellos, se  obtiene un valor que se compara con una escala de referencia. Dependiendo del intervalo en el que cae este valor, se obtiene una indicación de cómo la formación de niebla.

Tabla nº10: Umbrales de Fogsi.

| Índice Fogsi | Intensidad |
| --- | --- |
| Mayor a 55 | Débil |
| 31 a 55 | Moderado |
| Menor a 31 | Fuerte |

Apreciamos en la siguiente tabla, que un índice entre 1 a 15 registra el 56,8% de los casos, mientras que un 31,81% de los casos, con un índice entre los 15 a 30.  Mientras que una entre un 30 a 45  registra un 11,36% de los casos, no es capaz de hacer una buena discriminación.

Conclusiones.

Estadística:

- Durante el periodo entre los años 2010 y 2016, se dieron 745 casos con Neblina y 123 casos con Niebla.

- El fenómeno de Nieblas en el puerto de Talcahuano, en el periodo entre los años 2013 y 2016.Se da mayormente por Niebla de enfriamiento con 26 casos  y en menor medida por Niebla de evaporación con 20 casos

- En base al periodo entre los años 2010 y 2016. Se da 17,57 días al año con presencia de Nieblas y 106,42 días con presencia de Neblina.

- La visibilidad promedio mínima se da en horas de la madrugada con un mínimo de 299,7 metros. Mientras que la visibilidad  comienzan a aumentar y ha disiparse a partir del mediodía con un máximo de 800 metros, coincidente con el mayor temperatura.

En base a lo anterior una manera de predecir un episodios de Niebla se da bajo los siguientes parámetros:

- Amplitud térmica entre 2 a 7ºC Haciendo un total  de 53,89% de los casos.

- Intensidades de viento entre calma a 8 nudos. Haciendo un 54,54% de los casos.

- Un promedio de humedad relativa por sobre igual al 85%. Con un 76,12% de casos.

- La diferencia entre la Temperatura de agua  mar y la temperatura máxima del día anterior entre 2º a 6ºC. Haciendo un 61,7% de  los casos.

- Un índice FOGSI pronosticado entre 1 a 31, con  un 88,6% de los casos hace una buena discriminación, lo optimo si de da entre 1 a 15.  Mientras que a partir de 32 no es capaz de hacer una buena discriminación.

Caracterización del Evento:

- Intensidades entre 1 a 5 nudos, con un 86% de los casos.

- Sobre un 95% de humedad relativa, con un 85,89% de casos.

- Un 70,44 % de los casos la temperatura tiende aumentar al disiparse, cuando se trata de nieblas de enfriamiento. En cuanto a la Presión Atmosférica, un 65,2% la presión comienza aumentar ante la disipación, de un evento de Niebla.

Bibliografía:

F. Castejón, C. García – Legaz, 1992 Predicción de Nieblas en Barajas. INM Ledesma.

D. Cano Espadas, I. Palacio García, B. Téllez Jurado y J. Albaladejo Jiménez, 1992. Estudios  de Nieblas realizados en  el  C.M.T en  Madrid y Castilla de la Mancha.

J L. Labajo Salazar,  1995, Modelo de Pronóstico de nieblas.

J. Gálvez ,  Mike Davisson , 2013,  Pronóstico de nubosidad de tipo niebla y llovizna: En  el ecosistema de la  Corriente de  Humboldt.

N. gutierrez,2003,  Predicción de Niebla en Lima.

Martínez de Oxes X,2008, La meteorología aplicada a la navegación.

E. Tarradellas, J. Cuxart, 2001. Aplicación de un modelo unidimensional para predicciones en el

aeropuerto de Madrid – Barajas. V Simposio Nacional de predicción.

A. Jiménez, 2011, Estudio de las condiciones en la formación de niebla  en el aeropuerto de Toluca como una herramienta en la mitigación  de riesgos en las operaciones aeronáuticas.